## Slide 1
HAZIRLAYAN ŞEHİR PLANCISI: SAİM LELOĞLU
KONUM: Plan değişikliği talebine konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi sınırlarında, Kültür Caddesi üzerinde konumlanmaktadır. Bursa-İzmir Karayolu’nun yaklaşık 170 metre kuzeyinde konumlanmaktadır. Carrefour AVM ye ise güney yönünden yaklaşık 300 m. mesafede yer almaktadır.
MÜLKİYET: Parsel alanı 1195.08m²’dir. Hajrullah Braha adlı şahsa aittir. Mehmet Bulut adlı şahsa vekalet verilmiştir.
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖZETİ: Kentsel dönüşüm kapsamında incelenen parsel alanında 02.2017 riskli yapı kararı vardır. Mevcut yapılar yıkılmıştır. Daha önce plan değişikliği onaylanmış, ancak 1/5000-1/1000 plan değişikliklerine yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. 0.20 Emsal artışının tamamı ticaret kısmında kullanılacağından, herhangi bir donatı ihtiyacı olmayacaktır. “Ayrık Nizam, 5 kat, 5m. ön bahçe mesafesi, 4 m. yan bahçe mesafesi ve E: 1.25 yapılaşma koşulu tanımlı Konut Alanı” olarak tanımlı alan kullanım kararı “E:1.55, Yençok:18.50, kuzey yönünden 4m. diğer yönlerden 5’er m. çekme mesafesi yapılaşma koşulu tanımlı Ticaret-Konut Alanı” olarak tanımlanmıştır.
GÜNDEM: BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KARAMAN MAHALLESİ, 168 ADA, 16 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ
FETHİYE- İHSANİYE REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT İMAR PLANI
ÖNERİ İMAR PLANI
UYDU GÖRÜNTÜSÜ
ALAN DAĞILIM TABLOSU
ÜST ÖLÇEK İMAR BİLGİSİ
ÖNERİ PLAN NOTLARI
PLAN HÜKÜMLERİ
1- RİSKLİ YAPI ŞERHİ ALINDIĞINDAN DOLAYI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN 05.09.2016 TARİH VE E.14820 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN 6306 SAYILI KANUNUN 6.MADDESİNİN 12.BENDİ UYARINCA GEÇİCİ OLARAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DEVREDİLEN YETKİ DOĞRULTUSUNDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.
2- NÜFUS VEYA YAPI YOĞUNLUĞU ARTIŞINDAN KAYNAKLI DONATI İHTİYACI, KİŞİ BAŞI YAŞAM ALANI KONUT İÇİN 31,25 M² VE KİŞİ BAŞI EN DÜŞÜK DONATI ALANI 10 M² OLARAK KABUL EDİLMİŞ VE İLAVE ALINAN 0,30 EMSALİN TAMAMI TİCARET ALANI OLARAK KULLANILACAĞINDAN, SOSYAL DONATI ALANI 0 M² OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
3- EMSAL 1195,08 M ² ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.
4- EMSALE KONU İNŞAAT ALANININ %65’İ KONUT, %35’İ TİCARET ALANI OLARAK KULLANILACAKTIR. EMSAL ARTIŞININ TAMAMI TİCARET ALANI OLARAK KULLANILACAKTIR.
5- YUKARIDA BELİRTİLEN STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA DONATI ALANI AYRILACAĞINDAN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 26.09.2018 TARİH VE 2362 SAYILI KARARINDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANMAYACAKTIR.
Notes: 350 hektarlık alan
Ayrıca ingiltere kaynaklı Fon sınırları bu şekilde
Arge ıle ortak yürüttüğümüz çalışmada 10 milyonluk bir yardım kullanacaz. Görüşmeler başladı
Yalova yolu ticari aksı değerli bölge olması bu